ПРОИСШЕСТВИЕ  № 1451-23.11.11-КП-РиД

Смертельный случай при проведении ремонтных работ

| Дата происшествия | 23.11.2011 | Время происшествия | 18:00 |
| --- | --- | --- | --- |

| БН/БФ | Разведка и добыча |  | Место происшествия: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территории производственной базы подрядной организации ЗАО "Мехстрой", 9-й км от поворота автодороги п. Туртас – Кальчинское м.р. |
| Регион | Уватский район |  |  |
| Общество / ПЕ | ООО «ТНК-Уват» |  | Подрядная организация ЗАО «Мехстрой» |

Краткое описание происшествия: На территории производственной базы два водителя-механика производили ремонтные работы спецтехники на базе МТЛБ, один из водителей механиков находился в пассажирском отделении. В это время в пассажирском отделении произошло возгорание автономного отопителя салона. Один из механиков-водителей покинул МТЛБ и совместно с персоналом базы произвел тушение МТЛБ первичными средствами пожаротушения. По окончанию ликвидации возгорания было установлено, что водитель-механик находится в пассажирском отделении без признаков жизни.

ВНИМАНИЕ - ПРОИСШЕСТВИЕ Предполагаемые причины происшествия: - Нарушение правил технической эксплуатации оборудования (автономного котла-подогревателя). - Отсутствие контроля за выполнением работ со стороны непосредственного руководителя. Невыполнение каких требований «Золотых Правил» привело к нему? - Не проведена предварительная оценка рисков и не рассмотрены все вопросы безопасности Что необходимо для предотвращения подобных происшествий? Довести информацию об обстоятельствах происшествия до всех производственных работников ЦДО и подрядных организаций. Провести внеплановый инструктаж всем водителями (машинистами) спецтехники по мерам безопасности при производстве ремонтных работ. Усилить контроль за выполнением запрета: - использования тяжелой техники на объектах Компании без талонов-допусков; - привлечение водителей (машинистов), не имеющих удостоверений-допусков, выданных Заказчиком; - проведение ремонтных работ техники в полевых условиях, без соответствующих регламентирующих документов и необученным персоналом.