Технические требования к квадроциклам

Группа ATV

Транспортное средство, конструкция которого признана Технической комиссией опасной, не может быть допущено Спортивными Комиссарами до соревнования.

- Определение

  - Серийные внедорожные квадроциклы колесной формулы 4х4, выпущенные в количестве не менее 500 идентичных экземпляров.

  - Ответственность за доказательство серийности ATV в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции допускается сравнение деталей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

- Пределы разрешенных изменений

  - Любые изменения, не оговоренные в данных требованиях, безусловно, РАЗРЕШАЮТСЯ.

  - Все квадроциклы должны стоять на учете в органах транспортной инспекции и иметь официальное разрешение на движение по дорогам общего пользования (иметь государственный номер, действующий талон технического осмотра или отметку о пройденном техническом осмотре).

- Колеса (колесные диски) и шины

  - Диски должны быть заводского изготовления.

  - Разрешается любая дополнительная фиксация боковин шин на диске (бэдлоки, аэрлоки, изменение высоты хампа диска и др.).

  - Запрещается изменять рисунок протектора шин методом нарезки.

  - Разрешается применение только пневматических шин для ATV, со следующими размерами:

  - внешний диаметр, которых при измерении не превышает 740 (Семьсот сорок) мм по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли (при измерениях не должны учитываться естественные проминания шины)

  - ширина не менее 8” но не более 12,5”.

  - Измерения проводятся на всех шинах (включая запасные, сменные и т.д.), используемых в дальнейшем на соревновании.

  - Измерения проводятся на шинах, накачанных до давления не менее 4,5 psi.

- Аккумулятор

  - Марка и емкость аккумулятора(ов) свободные. Их количество не ограничено.

- Светотехническое оборудование

  - Дополнительное светотехническое оборудование не ограничивается. Штатное светотехническое оборудование должно находиться в рабочем состоянии как минимум на момент предстартовой технической инспекции.

- Защита

  - Разрешается применение защиты любой конструкции. Материал не ограничен.

  - Разрешается применение любой «антикенгуринной» предохранительной решетки.

- Бампер

  - Конструкция и материал бампера не ограничиваются.

- Рама

  - Запрещаются любые изменения заводской конструкции рамы.

- Лебедка и дополнительное оборудование

  - ATV должны быть оборудованы лебёдкой, с тяговым усилием не менее 900 кг.

  - Разрешается установка не более двух лебедок.

  - Во время движения все дополнительное оборудование (трос лебедки, удлинитель троса, корозащитная стропа, крепежный крюк, такелажные скобы, блоки, гаситель троса) должно быть надежно закреплено.

- Дополнительные канистры

  - Разрешается устанавливать дополнительные канистры для топлива только заводского изготовления, выпускаемые специально для ATV и обеспечивающие безопасную заправку топливом закрытой струей.

  - Количество и емкость канистр не ограничена.

  - Автомобильные и иного типа канистры ЗАПРЕЩЕНЫ.

- Система охлаждения

  - Разрешается замена штатного радиатора и перенос радиатора системы охлаждения со штатного места

  - Разрешается установка дополнительного радиатора

  - При переносе радиатора и магистралей системы охлаждения должны быть предусмотрены защитные устройства, исключающие (в случае срыва или повреждения) попадание охлаждающей жидкости на водителя.

- Система впуска

  - Разрешается установка шноркелей.

  - Шноркель должен иметь наконечник из травмобезопасного материала (пластмасса, резина) и не выступать по высоте за габариты руля квадроцикла (установленного заводом-производителем).

- Система выпуска

  - Запрещается изменять систему выпуска, глушитель должен быть оригинальный.

  - Разрешается присоединять к глушителю патрубки.

- Топливная система

  - Запрещается вносить изменения в топливную систему.

  - Запрещается присоединять дополнительные канистры к топливной системе.